| № п/п | Наименование | Информация | Процент износа | Описание технического состояния | Сведения о дате последнего капитального ремонта |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Адрес МКД | г. Обнинск, пр. Ленина, д.27/2 |  |  |  |
| 2. | Год постройки | 1958 |  |  |  |
| 3. | Этажность | 4 |  |  |  |
| 4. | Общая площадь | 2705,2м2 |  |  |  |
| 5. | Площадь помещений, входящих в состав общего имущества | 1181,7м2 |  |  |  |
| 6. | Конструктивные элементы и общее имущество МКД |  |  |  |  |
| 6.1. | Крыша | 1207,1м2, шифер по обрешётке |  | удовлетворительно | 2007г. |
| 6.2. | Чердачное помещение (техэтаж) | имеется |  |  |  |
| 6.3. | Фасады | кирпичный, оштукатуренный, окрашен |  | треб. ремонт |  |
| 6.4. | Подъезды | 4 подъезда, 253,2 м2 штукатурка стен, побелка, масляная окраска, метлахская плитка |  | удовлетворительно |  |
| 6.5. | Фундамент | ленточный |  | удовлетворительно |  |
| 6.6. | Подвальные помещения/ техподполье | 928,5м2 |  | удовлетворительно |  |
| 6.7. | Отмостка | 157,0м2, асфальт |  | удовлетворительно |  |
| 6.8. | Входы в подъезды и подвалы | 4 входа в подъезд, ж/б плиты |  | удовлетворительно |  |
| 6.9. | Перекрытия | ж/б плиты |  | удовлетворительно |  |
| 6.10. | Внутренние ограждающие и несущие конструкции | кирпичные |  | удовлетворительно |  |
| 6.11. | Балконы/лоджии | 18,0м2, ж/б плиты |  | треб. ремонт |  |
| 7. | Инженерные системы |  |  |  |  |
| 7.1. | Холодное водоснабжение | центральное, стальные трубы |  | треб. ремонт |  |
| 7.2. | Горячее водоснабжение | газовые колонки, стальные трубы |  | треб. ремонт |  |
| 7.3. | Канализация | централизованная, чугунные трубы |  | треб. ремонт |  |
| 7.4. | Система централизованного отопления | централизованная, стальные трубы |  | треб. ремонт |  |
| 7.5. | Система газоснабжения | центральная, стальные трубы |  | удовлетворительно |  |
| 7.6. | Система электроснабжения | централизованная, скрытая проводка |  | треб. ремонт |  |
| 7.7. | Системы вентиляции и дымоудаления | естественная, приточно-вытяжная |  | удовлетворительно |  |
| 7.8. | Дренажная система | нет |  |  |  |
| 7.9. | Мусоропроводы | нет |  |  |  |
| 7.10. | Лифты | нет |  |  |  |
| 8. | Общедомовые приборы учета | нет |  |  |  |
| 8.1. | Приборы учета тепловой энергии | нет |  |  |  |
| 8.2. | Приборы учета ГВС | нет |  |  |  |
| 8.3. | Приборы учета ХВС | нет |  |  |  |
| 8.4. | Приборы учета электроэнергии | имеется |  |  |  |