| № п/п | Наименование | Информация | Процент износа | Описание технического состояния | Сведения о дате последнего капитального ремонта |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Адрес МКД | г. Обнинск, пр. Ленина, д.62 |  |  |  |
| 2. | Год постройки | 1967 |  |  |  |
| 3. | Этажность | 4 |  |  |  |
| 4. | Общая площадь | 2024,7м2 |  |  |  |
| 5. | Площадь помещений, входящих в состав общего имущества | 1561,6м2 |  |  |  |
| 6. | Конструктивные элементы и общее имущество МКД |  |  |  |  |
| 6.1. | Крыша | 907,3 м2 шиферная по обрешётке |  | треб. ремонт |  |
| 6.2. | Чердачное помещение (техэтаж) | имеется |  | удовлетворительно |  |
| 6.3. | Фасады | кирпичный, не окрашенный |  | удовлетворительно |  |
| 6.4. | Подъезды | 3 подъезда, 165,8 м2 штукатурка стен, побелка, масляная окраска, метлахская плитка |  | удовлетворительно |  |
| 6.5. | Фундамент | ленточный бутовый |  | удовлетворительно |  |
| 6.6. | Подвальные помещения/ техподполье | 697,9м2 |  | удовлетворительно |  |
| 6.7. | Отмостка | 124,0 м2 |  | удовлетворительно |  |
| 6.8. | Входы в подъезды и подвалы | 3 входа в подъезд ж/б плиты |  | удовлетворительно |  |
| 6.9. | Перекрытия | ж/б плиты |  | удовлетворительно |  |
| 6.10. | Внутренние ограждающие и несущие конструкции | кирпичные |  | удовлетворительно |  |
| 6.11. | Балконы/лоджии | 77,0м2 ж/б плиты |  | треб. ремонт |  |
| 7. | Инженерные системы |  |  |  |  |
| 7.1. | Холодное водоснабжение | центральное, стальные и полиэтиленовые трубы |  | удовлетворительно | 2010г. частичный |
| 7.2. | Горячее водоснабжение | центральное, полиэтиленовые трубы |  | удовлетворительно | 2010г. частичный |
| 7.3. | Канализация | централизованная, полиэтиленовые трубы |  | удовлетворительно | 2010г. частичный |
| 7.4. | Система централизованного отопления | централизованная, стальные трубы |  | удовлетворительно | 2010г. частичный |
| 7.5. | Система газоснабжения | центральная, стальные трубы |  | удовлетворительно |  |
| 7.6. | Система электроснабжения | централизованная, скрытая проводка |  | удовлетворительно | 2010г. частичный |
| 7.7. | Системы вентиляции и дымоудаления | естественная, приточно-вытяжная |  |  |  |
| 7.8. | Дренажная система | нет |  |  |  |
| 7.9. | Мусоропроводы | нет |  |  |  |
| 7.10. | Лифты | нет |  |  |  |
| 8. | Общедомовые приборы учета | нет |  |  |  |
| 8.1. | Приборы учета тепловой энергии | имеется |  |  |  |
| 8.2. | Приборы учета ГВС | имеется |  |  |  |
| 8.3. | Приборы учета ХВС | имеется |  |  |  |
| 8.4. | Приборы учета электроэнергии | имеется |  |  |  |